ARRAY

array 1 : Eindimensionales Array, ListBox, Index-Nummer

array 2 : Zweidimensionales Array, stringGrid

array 3 : Schachbrett

array 5 : Alle Farben darstellen;   eine Unit erstellen ;    procedure  PAUSE

array 6 : Das magische Quadrat 1     ( ein 3 X 3 Feld

array 7 : Das magische Quadrat 2     ( variable Feldgrösse

array 10 : array und Polygon

MENGE

menge 1 : Primzahlen

menge 2 : Tonleiter;   procedure SOUND

menge 3 : Lottoschein

Programm : Pokern

Array, Menge

Array

- Ein Array enthält Datenelemente vom gleichen Typ : x1, x2, x3,

- über eine Index-Nummer wird auf das einzelne Element zugegriffen.

var X: array [1..3] of integer / single / char / string / boolean;

X[1] := 4;  X[2] := 5;  X[3] := 10;

for i:= 1 to 3 do  memo1.lines.add ( intTostr ( x[i]));

Ein string ist ein array [1..255] of char.

Wir kennen den Befehl

var text :string

edit1.text:= text[4];

Neben dem eindimensionalen Array gibt es auch das mehrdimensionale Array:

var X: array [1..5,1..10] of integer;

begin

X[2,6]:= 100;

edit1.text:= intTostr ( X[2,6] );

Problemchen

1) Schreibe das Syntaxdiagramm für mehrdimensionales array.

2) var X: array [1..10,1..10,1..100] of integer;

Wie viele Variablen sind das?                        10 *10*100 Variable.

Wieviel Platz wird im Speicher reserviert?         Platz = 10 *10 *100 * 4 Byte

Aufgabe                     ( siehe Übung 27

- Zehn Zufallszahlen erzeugen und in der ListBox ausgeben.

- Mit der Maus eine Zahl anklicken, es wird ihre Index-Nr angezeigt

Form erstellen

Methoden

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i, x: integer;

begin

randomize;

for i:= 1 to 10 do begin

x[i]:= random (20);                    // Zufallszahlen erzeugen

listBox1.Items.add (intTostr(x));

end;

end;

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);

begin

label1.caption:='Index Nr '+intToStr(listBox1.ItemIndex+1);

end;

----------------------------

- randomize ; den Zufallsgenerator starten

- items ; die Einträge der Liste

- listBox1.Items.add (X);

- items.count ; beginnt mit 1

- itemIndex ; begint mit 0

- listBox1.clear

Aufgabe

Per Zufall werden 15 (H) auf stringGrid verteilt.

Form erstellen

/GroupBox1

/zusätzlich /stringGrid, /ColCount = 4

/RowCount = 10

/FixedCol = 0

/FixedRow = 0

Methoden

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i, x, y: integer;

begin

for i:=1 to 15 do begin

x:= random(stringGrid1.ColCount);           // col oder x -Wert

y:= random(stringGrid1.RowCount);         // row oder y -Wert

stringGrid1.Cells [x, y]:= 'H';                   // es wird ein  H geschrieben

end; end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var i: integer;

begin

for i:=0 to stringGrid1.RowCount do  stringGrid1.row [i].clear;

end;

Aufgabe

Zeichne ein Schachbrett.

Die schwarzen Felder sind mit X zu markieren.

Schreibe verschiedene Prozeduren.

Methoden

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var k, i, m: byte;

begin

m:=1;

for i:= 0 to 7 do begin

for k:= 0 to 7 do begin

inc (m);

if odd(m) =false then stringGrid1.cells [k,i] := ' ' else

stringGrid1.cells[k,i] := 'O';

end;

inc(m);

end;

end;

Aufgabe

Nach Start klick wird das panel in allen Farben gezeigt.

Im memo erscheinen die hex-Werte der Farben.

Form erstellen

Methoden

Die sichtbare Farbe wird gemischt aus verschiedenen Anteilen an RGB. Der Anteil liegt zwischen 00 ..FF .

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

const Farbe: array [0..15] of TColor =

( $000000, $800000, $008000, $000080, $808000, $800080, $008080,

$808080, $C0C0C0, $FFFFFF, $FFFF00, $00FFFF, $FF00FF, $FF0000,

$00FF00, $0000FF);

var i: byte;

begin

for i:=0 to 15 do begin

memo1.lines.add (intTohex (farbe[i],6));    // es sind 6 Stellen

// intTohex wandelt einen Integer-Wert, oder einen Hex-Wert

// in einen String mit hex-Darstellung um;

panel1.color:= Farbe[i];

PAUSE (500);                              // in Unit_Hilfe enthalten

end;

end;

Die Farbe wird gemischt aus Rot, Grün, Blau (RGB). Jede Teilfarbe hat eine Stärke von 0.. 256 (0..FF). Es ist eine additive Farbmischung vorhanden. Typisch für Computerbefehle, wir lesen sie von rechts nach links, d.h. $0000FF ist starkes Rot.

unit Unit_Hilfe;

interface

uses  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Grids;

procedure PAUSE (zeit: integer);

procedure SOUND (Hz, dauer: word);

implementation

// --------------------------------------

procedure PAUSE(zeit: integer);

var zeit1: integer;

begin

zeit1:=GetTickCount;

repeat;

application.processMessages;

until (getTickCount -zeit1 > zeit);

end;

// --------------------------------------

// der IC-Baustein hat 3 Stück 16 Bit timer, die über die Adressen 41h, 42h,

// 43h angesprochen werden.

procedure SOUND (Hz, dauer: word);

var Faktor: Word;

begin

Faktor := 1192840 div Hz;

asm

push ax

push bx

in al, 61h

or al, 3

out 61h, al            { lautsprecher ein }

mov al, 0B6h

out 43h, al            { timer init }

mov ax, Faktor

mov al, al

out 42h, al            { ton ausgeben }

mov al, ah

out 42h, al            { ton ausgeben }

mov bx, dauer       { die Länge des Tons in BX speichern }

@warte:

mov cx, 23500

@lab1:

loop @lab1

dec bx

jnz @warte            { ende schleife }

mov al, ah

out 61h, al            { lautsprecher aus }

pop bx

pop ax

end;  // von ASM

end;

Die Summe der Zahlen ist 45.

Die Summe der Zahlen in den Spalten / Zeilen / Diagonalen ist gleich.

Jede Zahl darf nur einmal vorkommen.

Wie heißen die Zahlen?

Lösung:

Die Summe in jeder Zeile ist      45/ 3 = 15.

Die EINS muss mit der größten Zahl ( 9 ) in einer Spalte stehen, dann ist die fehlende Zahl  ( 5 ).

In der Zeile mit der  ( 9 ) muss dann die nächst kleinste Zahl ( 2 ) und somit die ( 4 ) stehen.

| (4) | (9) | (2) |
| --- | --- | --- |
| (3) | (5) | (7) |
| (8) | 1 | (6) |

Lösung:

- Beginne ein Feld unterhalb der Mitte und schreibe die EINS.

- Für ZWEI gilt:

2b)   erhöhe die Spalten-Nr, erhöhe die Zeilen-Nr.

- Ist dieses Feld besetzt, so gehe nach  Spalte -1, Zeile+1,

- ist zeile > max dann zeile =1,

- ist spalte > max dann spalte =1.

- Für die DREI gilt: gehe zu 2b)

Methoden

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

const max =2;                // es gibt 3 reihen, gezählt werden sie von 0...2

var col, row, i: integer;

besetzt: array[0..3, 0..3] of boolean;

begin

for row:=0 to 2 do

for col:=0 to 2 do besetzt[col,row]:= false;

// die Felder müssen erst mit false besetzt werden.

i:= 1;

col:= 1;

row:= 2;       // die Lösung ist: man beginnt 1 unterhalb der Mitte

repeat

if besetzt[col, row] = false then begin

StringGrid1.Cells[col, row]:= intTostr(i);

besetzt[col, row]:= true;

PAUSE(100);       // ------------- ist in Unit_Hilfe enthalten

i:= i+ 1;

col := col +1;

row := row +1;

end;

if besetzt[col, row] = true then begin

col:= col -1;

row:= row +1;

end;

if col > max then col:= 0;

if row > max then row:= 0;

if col < 0 then col:= max;

until i > 9;

end;

Aufgabe

Das magische Quadrat, Version 2, ist eine Verbesserung des vorherigen Programms.

1) In edit1 wird die Feldgrösse eingegeben.

2) Die Spalten- und Zeilenzahl muß eine ungerade Zahl sein.

3) Gibt man in edit1 eine gerade Zahl ein, so wird sie korrigiert und zurück geschrieben.

4) Die Summe der Zahlen wird in label1 ausgegeben.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

besetzt : array[0..13, 0..13] of boolean;

i, x, y : integer;

begin

max := strtoint(edit1.text);

if max > 11 then max := 11;

if max < 3 then max := 3;

if max mod 2 = 0 then max := max + 1;

edit1.text := inttostr(max);          // den korrigierten Wert zurück schreiben

for x := 0 to max-1 do for y := 0 to max-1 do besetzt[x,y] := false;

stringGrid1.ColCount := max;

stringGrid1.RowCount := max;

x := (max-1) div 2;

y := (max+1) div 2;

i := 1;

repeat

if not besetzt[x,y] then

begin

stringGrid1.cells[x,y] := inttostr(i);

besetzt[x,y] := true;

i := i + 1;

x := x + 1;

y := y + 1;

end

else

begin

x := x - 1;

y := y + 1;

end;

if not (x in [0..max-1]) then x := abs(abs(x)-max);

if not (y in [0..max-1]) then y := abs(abs(y)-max);

until i > max*max;

label1.caption := 'Summe: ' + inttostr((max*max*max + max) div 2);

edit1.setfocus;

edit1.SelectAll

end;

var figur : array [0..30] of TPoint;

ecken : integer =3;   // man beginnt mit einem Dreieck

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

var i : integer;

begin

if ecken = 30 then ecken :=3;

refresh;

canvas.brush.color:= clBtnFace; // für der Texthintergrund

canvas.textout(40, 40, 'Anzahl Ecken: ' + inttostr(ecken));

canvas.brush.style:= bsSolid;

canvas.brush.color:= clred;

for i := 0 to ecken do begin    // Berechnung der Ecken-Koordinaten

figur[i].x := round (clientWidth /2 +100 * Cos (i *2 *PI /ecken));

// Seitenlänge =100

figur[i].y := round (clientHeight /2 +100 * Sin (i *2 *PI /ecken));

end;

polygon (canvas.handle, figur[0], ecken);

// die API-Funktion mit dem nullten Feld und der Anzahl der Ecken aufrufen

inc(ecken);

end;

end.

Menge

var Tag: set of 1..10 ;

dadurch wird festgelegt

1) der Name Tag als eine Variable,

2) die Daten sind eine Menge,

3) die Grenzen der Menge,

4) Tag hat noch keinen Inhalt

begin

Tag:= [];     leere Menge,

Tag:= [1..10];   die Zahlen 1 bis 10 sind enthalten

Tag:= [1,3,6,25]   --> Achtung : die 25 verletzt die Grenzen der Menge,

es wird aber keine Fehlermeldung ausgegeben

-----------------------------------------------

var alle: set of integer;      ==> error, out of range,

var alle: set of byte;         ==> das geht

var alle: set of single;        ==> verboten

var alle: set of char;          ==> das geht

-----------------------------------------------

var alle: set of 1..49;

lotto: set of 1..49;

zufza : byte;

begin

alle := [1..49];

lotto := [],

for i:= 1 to 7 do  zufza := random ( )

lotto := lotto + [zufza]         ==> Aufbau einer Menge

alle := alle - [zufza]

-----------------------------------------------

var zeichen: set of char ; die Menge aller 256 Zeichen,

begin

zeichen := ['a', 'f', 'h']

-----------------------------------------------

var Alle: array [1..4] of set of 1..7

(4 Mengen mit jeweils den Grenzen  1..7 )

Alle[2]:=  [2,3,5] ;

memo1.lines.add (alle[2])   ==> error ;

die Elemente einer Menge kann man nicht direkt ausgeben. Man muss schreiben

for i:=1 to 10 do

if i in Alle then .....

- Eine Menge kann bis zu 256 =28 Elemente enthalten. Die Ordinalzahl der Elemente darf 255 nicht übersteigen.

- Die Elemente einer Menge müssen vom einfachen Typ sein, d.h. integer, char, boolean. Der Datentyp SINGLE oder STRING ist hier falsch.

- Die Elemente einer Menge kann man nicht direkt ausgeben.

Mengen-operationen

| Name | math. Schreibweise | in Delphi |
| --- | --- | --- |
| Vereinigungs-menge Schnitt-menge Differenz-menge Vergleiche Element | A ( B A ( B A \ B <, >, <=, >=, Є | + * - <, >, <=, >=, <>, IN |

var A, B, C: set of 1..10    // die Grenzen der Menge

bu: boolean

z: integer

begin

A:= [1,2,3,4];                // die Elemente der Menge

B:= [3,4,8,9];

z:= 13;

C:=	A + B                    ==> Menge [1,2,3,4, 8,9]

Die Summe von beiden Mengen; alle Elemente also.

C:= A * B                     ==> Menge [3,4]

Die Schnittmenge; die gemeinsamen Elemente.

C:= A - B                     ==> Menge [1,2]

Was bleibt von A übrig, wenn man die Menge B abzieht.

z:= 6

bu:= z in A                           ==>  false
bu:= not (z in A) 	                ==>  true

bu:= [4,3,2,1] = A                    ==>  true
bu:= [2,5] <= B                       ==>  true
bu:= ([2,5] <= B) and ([2, 5] <> B)   ==>  false

bu:= [1,2] <= [1,2,3]            ==>  true

bu:= [1,2] >= [1,4]              ==>  false

bu:= [3,4,7] = [7,4,3,7]         ==>  true

Die Reihenfolge spielt keine Rolle,

eine Doppelnennung spielt keine Rolle.

A:= [1,2,5,25];

for i:= 1 to 30 do

if i in A then writeln(i)    ==> 1,2,5   //    die 25 wird nicht ausgegeben.

Aufgabe

- Schreibe ein Programm, das die Primzahlen von 1 bis 255 ausgibt.

- Verwende 2 verschiedene Verfahren.

Lösung: Aus der Menge ALLE entfernt man die Primzahl.

Zur Menge PRIM addiert man die Primzahl.

Aus der Menge ALLE entfernt man die Vielfachen der Primzahl.

Methoden

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

listBox1.clear;

case radioGroup1.ItemIndex of

0: PRIMZAHL_0;

1: PRIMZAHL_1;

end;

end;

procedure Primzahl_0;              // arbeitet mit Menge,

var i, x, vielfach: integer;          // macht kleine Primzahlen

prim, alle: set of byte;

begin

x:= 2;

alle:= [2..255];                 // die Menge ALLE herstellen

prim:= [];

while alle <> [] do begin

if x in alle then begin

alle:= alle -[x];

prim:= prim + [x];

end;

vielfach:= 2;

while vielfach < 255 do begin

alle:= alle -[vielfach * x];

inc (vielfach);

end;

inc (x);

end;

Form1.listBox1.Items.add('Primzahlen');

for i:= 2 to 255 do

if i in prim then Form1.listBox1.items.add(intTostr(i));

end;

procedure primzahl_1;                               // ohne Menge,

const max = 255;                                     // macht grosse Primzahlen

var alle: array[1..max] of integer;

i, k, vielfach: integer;

begin

for i:= 2 to max do alle[i] := i;                // die Zahlen herstellen

for i:= 2 to round (sqrt(max)) do begin

for k:= 2 to max div 2 do begin

vielfach := i * k;

if vielfach <= max then alle[vielfach]:= 0;

end;

end;

Form1.listBox1.Items.add('Primzahlen');

for i:= 2 to max do

if alle[i] <> 0 then form1.listBox1.Items.add( intTostr(i));

end;

Aufgabe

- Schreibe ein Programm, das die Tonleiter ausgibt.

- Der Procedure SOUND (Hz, dauer: word) wird die Frequenz und die Dauer des Tones übergeben.

Form erstellen

/form1 /caption --- Tonleiter

/memo1 /lines -- Die Grundfrequenz ist a = 440 Hz

#### Methode

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var ton: real;

basis, n: integer;

tonleiter :set of 1..13;

begin

basis := 440;

tonleiter:= [1,3,5,6,8,10,12,13];    //  eine oktave

for n:= 1 to 13 do begin

if n in tonleiter then begin

ton:= basis * exp ((n-1)/12 *ln(2));

memo1.lines.add(intTostr(round(ton)));

SOUND (round(ton), 600);

PAUSE (500);

end;

end;

end;

procedure SOUND ...    ist eine ASM    ....  ist in Unit_Hilfe enthalten .

procedure PAUSE .... ist in Unit_Hilfe enthalten

Aufgabe

- Es sind zwei Lottoscheine mit den Zahlen 1 ... 49 zu erstellen.

- Die Lottozahlen sind anzukreuzen und sortiert auszugeben.

- Schreibe Prozeduren.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

randomize;

LOTTOSCHEIN (stringGrid1);

ZUF_ZAHLEN (ListBox1);

ANKREUZEN (stringGrid1);

LOTTOSCHEIN (stringGrid2);

ZUF_ZAHLEN (ListBox2);

ANKREUZEN (stringGrid2);

end;

procedure TForm1.LOTTOSCHEIN (komp: tStringGrid);

var i, k, m :integer;

begin

m:= 1;

for i:= 0 to 6 do begin

for k:= 0 to 6 do begin

komp.cells [k, i]:= intTostr (m);

inc (m);

end;

end;

end;

procedure tForm1.ZUF_ZAHLEN (komp: tListBox);

var  m, zuf: integer;

begin

zahlen := [];

m:= 1;

while m <= 7 do begin

zuf:= random (49)+1;

while not (zuf in zahlen) do begin

zahlen := zahlen + [zuf];

inc (m);

end;

end;

komp.clear;

for m:= 1 to 49 do if m in zahlen then komp.items.add (inttostr(m));

end;

procedure tForm1.ANKREUZEN (komp: tstringGrid);

var i,k,m : integer;

begin

m:= 1;

for i:= 0 to 6 do begin

for k:= 0 to 6 do begin

if m in zahlen then komp.cells [k,i]:= 'XX';

inc (m)

// bei jedem Feld wird abgefragt, ob die Zahl (X) in der Menge zahlen ist

end;

end;

end;

Konstante

1)	einfache Konstante

const b = 'herz';

const alle = 15;

const neu: integer = 15;

edit1.text := intTostr (neu);   ==> 15;

2)	array -Konstante

const alle: array [1..4] of integer = (1, 3, 5, 8);

edit1.text := intTostr (alle [3])     ==> 5

const alle: array [1..4] of char = ('a','b','c','h');

const farbe: array [1..4] of string =   ('kreuz','herz','pik','karo');

edit1.text := farbe [2]    ==> herz

const bild :array [1..8] of string =  ('sieben','acht','neun ', ..

const Farbe: array [0..15] of TColor =

( $000000, $800000, $008000, 008000, $000080, $800080, $008080,

$C0C0C0, $808080, $FF0000, $00FF00, $FFFF00, $0000FF, $FF00FF,

$00FFFF,  $FFFFFF );

3)	mengen -Konstante

const alle: set of char = ['a'..'z'];

edit1.text := alle [2]  ==> I/O not allowed !!  Menge

const alle1 = [1..100];

const alle2: set of char = ['a'..'z'];

const alle3: set of byte = [1,50,100,100,255];

const alle5 : array [1..3] of set of char = ('A');   inkompatible Typen,

const alle6: array [1..5] of set of 1..100 = 10;    geht nicht

# Aufgabe    POKER-SPIEL

- Aus dem Internet wird die Komponente Cards geladen und in Delphi eingebunden.

- Jeweils 5 Spielkarten an die 2 Spieler verteilen. Es dürfen keine Karten doppelt ausgegeben werden.

- Zu Beginn ist die Rückseite der 5 Karten von Spieler 1 zu sehen.

- Mit <neues Spiel> werden die Karten aufgedeckt.

- Mit Mausklick auf die Karte und <Karten tauschen> können maximal 3 Karten getauscht werden.

- Mit <Spieler 1 klick, Euro klick> werden Geldscheine sichtbar.

- Mit <alle Karten zeigen> werden die Karten vom 2. Spieler umgedreht.

- Mit <gewonnen> ermittelt der Computer die Punktewertung.

Welches Bildformat verarbeitet Delphi?      *.bmp ; *.pcx ; *.jpg ; *.tif ; *.wmf

Wieviel Speicherplatz benötigen die verschiedenen Bildformate?

# Form erstellen

Nach der Installation erscheint neu

/Samples /die Komponente PlayingCards

Methoden

var

Form1: TForm1;

Kartenspiel: set of 1..60;

tausch: byte = 0;                //  tausch wird zu Beginn auf 0 gesetzt

implementation

{$R *.DFM}

procedure tForm1.PAUSE (zeit: longInt);

var zeit1: longInt;

begin

zeit1:=GetTickCount;

repeat;

application.processMessages;

until (getTickCount -zeit1 > zeit);

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

label3.Caption := 'Spieler 1' +#10+ '100 Euro, klick hier';

label4.Caption := 'Spieler 1' +#10+ '200 Euro, klick hier';

label5.Caption := 'Spieler 2' +#10+ '100 Euro, klick hier';

label6.Caption := 'Spieler 2' +#10+ '200 Euro, klick hier';

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //   ==== start pokern

var i: byte;

begin

for i:= 0 to 9 do                           //  alle Werte zurücksetzen

tPlayingCard(components[i]).show:= soBack;

tausch:= 0;

label1.caption:= '';

label2.caption:= '';

image1.left:= 1035;

image1.visible:= false;

image2.left:= 1035;

image2.visible:= false;

image3.left:= 1035;

image3.visible:= false;

image4.left:= 1035;

image4.visible:= false;

// -----------------------------------

KARTEN_SPIEL_HERSTELLEN;

KARTEN_VERTEILEN;

for i:= 0 to 4 do begin             // die ersten 5 karten anzeigen

tPlayingCard(components[i]).show:= soFace;

PAUSE (300);

end;

end;

procedure tForm1.KARTEN_SPIEL_HERSTELLEN;

begin

KartenSpiel:= [1,8,9,10,11,12,13, 14,21,22,23,24,25,26, 27,34,35,36,37,38,39, 40,47,48,49,50,51,52];

end;

procedure tForm1.NEUE_KARTE (i: integer);

var neu: integer;

begin

repeat

neu:= random (52)+1;

until neu in kartenspiel;

kartenspiel := kartenspiel - [neu];

tplayingCard(components[i]).faceIndex:= neu;

end;

procedure tForm1.KARTEN_VERTEILEN;

var i: integer;

begin

randomize;

for i:=0 to 9 do begin     // 10 Karten per Zufall verteilen

NEUE_KARTE (i);

end;

end;

procedure TForm1.PlayingCardClick(Sender: TObject);    // karten auswählen zum Tauschen

begin

if tausch < 3 then begin     // Anzahl der markierten Karten zum Tauschen

if sender = playingcard1 then playingCard1.selected:= true;

if sender = playingcard2 then playingCard2.selected:= true;

if sender = playingcard3 then playingCard3.selected:= true;

if sender = playingcard4 then playingCard4.selected:= true;

if sender = playingcard5 then playingCard5.selected:= true;

inc (tausch);

end;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);    // markierte karten tauschen

var i: byte;

begin

for i:= 0 to 4 do begin

if tPlayingCard(components[i]).selected = true then begin

NEUE_KARTE (i);

tplayingCard(components[i]).selected := false;

end;

end;

tausch:= 3;         // damit man keine weiteren karten mehr tauschen kann

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);          // alle Karten zeigen

var i: byte;

begin

for i:= 5 to 9 do begin

tPlayingCard(components[i]).show:= soFace;

PAUSE (300);

end;

end;

procedure tForm1.GEWONNEN (a, b: byte; var punkte: byte);

var i, k :integer;

wert: array [1..13] of byte;

begin

for i:= 1 to 13 do wert[i]:= 0;      // einen Zahlenwert einschreiben

for i:= a to b do begin              //  verschiedene Werte bei spieler 1 und spieler 2

for k:= 1 to 13 do begin         // wie oft kommt die Spielkarte vor

if tplayingCard(Components[i] ).value = k then inc (wert[k]);

end;

end;

punkte:= 0;

for i:= 1 to 13 do begin

case wert[i] of

4: punkte:= punkte + 100;

3: punkte:= punkte + 50;

2: punkte:= punkte + 20;

end;       // das erfasst 4-er, drilling, pärchen, full-house, 2 pärchen

end;

if (wert [1] =1) and (wert[13] =1) and (wert[12] =1) and (wert[11] =1) and (wert[10] =1) then punkte:= punkte +200;

//    Ass, könig, dame, bube, 10

if (wert[13] =1) and (wert[12] =1) and (wert[11] =1) and (wert[10] =1) and (wert[9] =1) then punkte:= punkte +170;

//    könig, dame, bube, 10, 9

if (wert[12] =1) and (wert[11] =1) and (wert[10] =1) and (wert[9] =1)  and (wert[8] =1) then punkte:= punkte +140;

//    dame, bube, 10, 9, 8

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);     // gewonnen

var zahl: byte;

begin

GEWONNEN (0, 4, zahl);

// die werte von a und b in der zählschleife für spieler 1 und für spieler 2

label1.caption := 'Punkte = ' + intTostr (zahl);

GEWONNEN (5, 9, zahl);

label2.caption := 'Punkte = ' + intTostr (zahl);

end;

procedure TForm1.Label3Click(Sender: TObject);

begin        //  die Geldscheine sichtbar machen und nach links verschieben

image1.left:= 896;     image1.visible:= true;

end;

procedure TForm1.Label4Click(Sender: TObject);

begin

image2.left:= 896;     image2.visible:= true;

end;

procedure TForm1.Label5Click(Sender: TObject);

begin

image3.left:= 896;      image3.visible:= true;

end;

procedure TForm1.Label6Click(Sender: TObject);

begin

image4.left:= 896;     image4.visible:= true;

end;

GEWONNEN beim Poker-Spiel.

Es gibt die Kombinationen

|  | Kombination | mögliche Punkte |
| --- | --- | --- |
| 4 gleiche | Vierer | 100 |
| 3 gleiche | Drilling | 50 |
| 2 gleiche | Pärchen | 20 |
| 3 + 2 | full house | 50+20 |
| 2 +2 | 2 Pärchen | 20+20 |
| alle in einer Reihe | flash (Blitz) | 200 |

Es interessiert also, wie  OFT ein bestimmter Kartenwert vorkommt.

| die Karte selbst | As | 8 | 9 | 10 | Bube | Dame | König |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlayingCard.value | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| wie oft bei Spie 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wir benötigen die Variable  (wert)

wert: array [1..13] of byte und geben ihr als Inhalt wie oft eine Karte vorkommt.

for i:= 0 to 4 do                      // die Karten von Spieler 1

for k:= 1 to 13 do                   // alle Kartenwerte durchgehen

if TplayingCard(Components[i]).value = k  then wert[k]:= wert[k] + 1

----------------------------------------

Nun gehen wir alle wert[k] durch und fragen nach dem Inhalt von wert[k] und geben Punkte.

Im Falle von wert[k] gleich

4: (Vierer) ; 100 Punkte

3: (Drilling) ; 50 Punkte

In Delphi heißt das

for k:= 1 to 13 do begin

case  wert[k]  of

4: punkte := punkte + 100

3: punkte := punkte + 50

2: punkte := punkte + 20

end;

end;

--------------------------------------

Die Karten der Spieler 1 oder Spieler 2 unterscheiden sich in der Zahl (i) von components[i].

for i:= 0 to 4 do      für Spieler 1 und

for i:= 5 to 9 do      für Spieler 2.

Wir schreiben

proc GEWONNEN ( a, b: byte);

begin

for i:= a to b do

und rufen sie auf mit

GEWONNEN (0, 4) für Spieler 1 und

GEWONNEN (5, 9) für Spieler 2.

----------------------------------------

Eine Kartenkombination fehlt noch, der FLASH. Dabei kommt jede Karte

1 mal vor, z.B.  As, König, Dame, Bube, Zehn.

Das wird in Delphi zu

if (wert[1] =1) and (wert[13] = 1) and ... then punkte:= 200;

In einem label geben wir die erreichten Punkte aus.