### Die serielle Schnittstelle ;

auch RS232 Schnittstelle oder COM-Schnittstelle genannt.

|  | Programm |
| --- | --- |
| Literatur, Geräte |  |
| Die Schnittstelle (Theorie) |  |
| Einen Ausgang schalten | Ausgang_Eingang |
| Das Programm : Ausgang_Eingang |  |
| Einen Ausgang und Eingang schalten | Ausgang_Eingang |
| Halbleiter, Diode, Transistor (Theorie) |  |
| Blitzlicht | Ausgang_Eingang |
| Die Register der RS232 (Theorie) |  |
| Assembler-Programmierung | Ausgang-mit-ASM |
| Ampel automatisch | Ampel |
| Ampel mit Anforderung |  |
| Wechsel-Blinklicht | Blinklicht |
| Zeitschaltuhr | Zeitschaltuhr |
| Berührungssensor | Ausgang_Eingang |
| Lichtschranke 1, Dunkelzeit messen | Messung |
| Lichtschranke 2, Rolltreppe | Ausgang_Eingang |
| Reaktionszeit | Messung |
| mehr Strom ; Reais ; DC-Motor | Ausgang_Eingang |
| Aussagen-Logik | Logik_Schaltung |
| NOT -Schaltung | Ausgang_Eingang |
| AND / NAND -Schaltung | Ausgang_Eingang |
| OR / NOR | Ausgang_Eingang |
| Auswahlschaltung | Ausgang_Eingang |
| Speichertechnik |  |

Lit:

www/AK-modul-bus.de ; mit Elektronik-Versuchen auf der Seite

www/B-Kainka.de ; mit Elektronik-Versuchen auf der Seite

www/hjberndt.de ; mit Elektronik-Versuchen auf der Seite

Die Firma AK-modul-bus vertreibt Elektronikbauteile, Elektronikbücher, eine CD genannt ELEXS mit Elektronik-Versuchen, und die hier verwendeten Einbaubuchsen.

B. Kainka: Messen, Steuern, Regeln mit dem PC; Franzis Verlag. Dazu eine CD mit Versuchen, die Programme in VB und dem Treiber RSLine32.DLL.

B. Kainka / H.-J. Berndt: PC-Schnittstellen unter Windows, Elktor Verlag. Dazu eine CD mit Versuchen, die Programme in Delphi und dem Treiber Port.dll

Benötigte Geräte für die hier beschriebenen Versuche:

Lochplatine ; 20 Stück vergoldete Einbaubuchsen, 2 mm

Sub-D Verlängerung 1:1, 9-pol

Sub-D Buchse, 9-pol

Das Bauteil:

Die Buchsen in die Löcher stecken und nur die linke Reihe mit der Sub-D Buchse verlöten.

Die Ausgänge der seriellen Schnittstelle

| DTR | data terminal ready | Endgerät bereit |
| --- | --- | --- |
| RTS | request to send | Sendeteil einschalten |
| TXD | transmit data | Sende daten |

Jede Ausgangsleitung liefert eine Ruhespannung von -11,5 V und einen maximalen Strom von 10 mA...20 mA. Eine interne Strombegrenzung verhindert eine Überlastung auch im Kurzschlußfall. Durch Einschalten ändert sich die Spannung auf +11,5 V.

Die Eingänge der seriellen Schnittstelle

| CTS | clear to send | Sendebereitschaft |
| --- | --- | --- |
| DCD | data carrier detect | Empfangssignalpegel |
| DSR | data set ready | Betriebsbereitschaft |
| RI | ring indicator | ankommender Ruf |
| RXD (nicht benützen) | receive data | Empfangsdaten |

| GND | ground | Masse |
| --- | --- | --- |

Alle Eingangsleitungen sind für Anschlußspannungen bis +/-12V ausgelegt und für die direkte Verbindung mit den Ausgängen vorgesehen.

Eine positive Spannung oberhalb ca. 1,25 V wird als logische Eins erkannt. Eine Spannung unter ca. 1 V erscheint als logische Null. Ein offener Eingang erscheint als Null.

Versuch:  einen Ausgang schalten

Man verbindet eine beliebige Ausgangsleitung und GND mit einer Leuchtdiode. Durch Button klick schaltet man den Ausgang an oder aus. Die LED leuchtet, wenn der Ausgang positive Spannung hat. Ist die LED umgekehrt angeschlossen, leuchtet sie, wenn der Ausgang negative Spannung liefert.

Zur Programmierung der seriellen Schnittstelle wird die Funktionsbibliothek PORT.DLL eingesetzt. Sie befindet sich im aktuellen Verzeichnis.

DLL : dynamic link library

Eine DLL ist aufgebaut wie eine Unit: Sie ist unabhängig von der verwendeten Programmiersprache und wird erst bei Bedarf in den Speicher geladen. Greifen mehrere Programme auf eine DLL zu, so ist diese nur 1 mal im Speicher vorhanden. Eine Unit wäre dann öfters, d.h. für jedes Programm vorhanden.

Früher hatten die PCs zwei COM-Schnittstellen COM1 und COM2. Die Programme benutzen COM1 für die Versuche.

Das Programm Ausgang_Eingang_P

function OPENCOM (S: PChar): Integer; stdcall; external 'Port.DLL';

procedure DTR (An: Word); stdcall; external 'Port.DLL';

procedure RTS (An: Word); stdcall; external 'Port.DLL';

procedure TXD (An: Word); stdcall; external 'Port.DLL';

function CTS (): integer; stdcall; external 'Port.DLL';

function DCD (): integer; stdcall; external 'Port.DLL';

function DSR (): integer; stdcall; external 'Port.DLL';

function RI () : integer; stdcall; external 'Port.DLL';

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

OPENCOM (PChar ('COM1:9600,N,8,1'));

RTS(0);    DTR(0);    TXD(0);           // alle Ausgänge aus

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);      // DTR ein

begin  DTR(1);   panel1.color:= clLime;     end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);      // DTR aus

begin  DTR(0);   panel1.color:= clBtnFace;  end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);      // RTS ein

begin  RTS(1);   panel2.color:= clLime;     end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);      // RTS aus

begin  RTS(0);   panel2.color:= clBtnFace;  end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);      // TXD ein

begin  TXD(1);   panel3.color:= clLime;     end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);      // TXD aus

begin  TXD(0);   panel3.color:= clBtnFace;  end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

if CTS = 1 then panel4.color := clLime else panel4.color := clBtnFace;

if DCD = 1 then panel5.color := clLime else panel5.color := clBtnFace;

if DSR = 1 then panel6.color := clLime else panel6.color := clBtnFace;

if RI  = 1 then panel7.color := clLime else panel7.color := clBtnFace;

//     if RXD = 1 then panel8.color := clLime else panel8.color := clBtnFace;

end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

RTS(0);   DTR(0);   TXD(0);           // alle Ausgänge aus

end;

end.

Versuch: Einen Ausgang schalten und den Eingang abfragen.

Das Programm Ausgang-Eingang schaltet eine Ausgangsleitung ein, und fragt den Zustand der Eingangsleitung ab. Hat die Eingangsleitung eine positive Spannung, so erscheinen beide Symbole grün.

Halbleiter

### Diode: Leuchtdiode, Fotodiode

Transistor

Versuch:  Blitzlicht

Ein Kondensator kann elektrische Ladung speichern und kurzzeitig als einen stärkeren Strom abgeben.

Über das Programm (Ausgang-Eingang) schaltet man RTS an. Der Kondensator wird aufgeladen. Schaltet man jetzt DTR ein, so entsteht ein kurzer Blitz. Der Transistor wird schlagartig über die LED entladen.

DTR muß ausgeschaltet werden, bevor der Kondensator neu geladen wird.

Die Register der RS232 Schnittstelle

Im Gerätemanager von WINDOWS findet man für die Schnittstelle COM1 die Angabe

E/A-Bereich : 03F8h ... 03FFh        // 8 Werte

Datenbit      : 8

Das heißt :

1) die Schnittstelle COM1 hat die Adresse 03F8h,

2) die Schnittstelle hat 8 Register mit dem Offset 0 ... 7,

3) jedes Register ist 8 Bit breit.

Nach ihrer Funktion werden die Register verschieden benannt.

In den Registern haben die einzelnen Bits verschiedene Aufgaben: sie steuern die Leitungen DTR, RTS, usw.

Sende-Halte-Register

| Offset: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit Nr.           7         6          5          4         3         2         1        0

Interrupt-Freigabe-Register

| Offset: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Interrupt-Erkennungs-Register

| Offset: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Leitung-Steuer-Register

| Offset: 3 |  | TXD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Modem-Steuer-Register  (Ausgang setzen)

| Offset: 4 |  |  |  |  |  |  | RTS | DTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit Nr.           7         6          5          4         3         2         1        0

( schreibt man bin 0000.0010 in das Register, setzt also das 2. bit auf EINS, so wird RTS eingeschaltet )

Leitungs-Status-Register

| Offset: 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Modem-Status-Register  (Eingang lesen)

| Offset: 6 | DCD | RI | DSR | CTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit Nr.           7          6         5         4         3          2         1        0

| Offset: 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Assembler-Programmierung

(Das Programm läuft mit Windows 98, nicht mit Windows XP.

XP verhindert einen direkten Zugriff auf die Register)

Man verbindet RTS und GND mit einer Leuchtdiode. Mit dem Programm (Ausgang_mit_ASM) schaltet man den Ausgang RTS ein oder aus.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

OPENCOM (PChar ('COM1:9600,N,8,1'));

RTS(0);   DTR(0);   TXD(0);           // alle Ausgänge aus

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);    // RTS ein

begin

asm

push ax                        // AX-Register vom Prozessor sichern

push DX                       // DX-Register vom Prozessor sichern

mov DX, 03F8h +4       // die serielle Schnittstelle und das 4.Register auswählen

mov al, 2                     // bin 0000.0010

out DX, al                    // RTS einschalten

pop DX                        // den Wert wieder herstellen

pop ax

end

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);    // RTS aus

begin

asm

push ax

push DX

mov DX, 03F8h +4       // die serielle Schnittstelle und das 4.Register

mov al, 0                     // bin 0000.0000

out DX, al                    // RTS ausschalten

pop DX

pop ax

end

end;

Versuch:  Ampelschaltung automatisch

Das Programm (Ampel) schaltet die Ausgänge der Schnittstelle ein und aus und die Farben der shape Komponenten.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

OPENCOM (PChar ('COM1:9600,N,8,1'));

RTS(0);   DTR(0);   TXD(0);           // alle Ausgänge aus

oft:= 0;

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

case oft of

0: begin

shape1.Brush.Color:= clred;        shape2.Brush.Color:= clgray;

shape3.Brush.Color:= clgray;

dtr(1);              rts(0);              txd(0);

inc(oft);

end;

1: begin

shape1.Brush.Color:=clred;        shape2.Brush.Color:=clyellow;

shape3.Brush.Color:=clgray;

dtr(1);              rts(1);              txd(0);

inc(oft);

end;

2: begin

shape1.Brush.Color:=clgray;      shape2.Brush.Color:=clgray;

shape3.Brush.Color:=cllime;

dtr(0);              rts(0);              txd(1);

oft:= 0;

end;

end;   // of case

end;

Es gibt immer wieder Wackelkontakt.

Ampel mit Anforderungskontakt

Manche Ampeln werden über Anforderungsknöpfe oder Induktionsschleifen automatisch gesteuert. Das Modell einer solchen Ampel läßt sich mit drei LEDs und einem Tastschalter aufbauen. Ein Problem ist dabei die Spannung für den Schalter, die ja ebenfalls von einer der Ausgangsleitungen kommen soll. Da die Spannung ein einer LED bei 1,5 V bis 2 V liegt, reicht sie nicht zum sicheren Schalten eines Eingangs. Die Lösung liegt darin, die drei Ampel-LED invers anzuschließen und im Programm entsprechend anzusteuern. Da im Wartezustand die rote LED an (negativ) ist, kann der Schalter z.B. mit an die grüne LED gelegt werden. Der Anforderungskontakt wird über DCD abgefragt (if DCD=1 then Ampel).

Versuch:  Wechsel-Blinklicht

Man verbindet DTR und Masse (GND) mit zwei LED. Die LED sind verschieden gepolt eingesetzt, also leuchten sie auch bei unterschiedlicher Stromrichtung. Das Programm (Blinklicht) schaltet DTR abwechselnd ein- und aus. Eine TrackBar regelt den timer und so die  Blinkfrequenz. Man kann das Blinken abschalten und neu starten.

var

Form1: TForm1;

schalten: byte = 0;

-----------

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

OPENCOM (PChar ('COM1:9600,N,8,1'));

RTS(0);    DTR(0);    TXD(0);           // alle Ausgänge aus

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);   // start

begin

timer1.Enabled := true;

timer1.interval := 1;

timer1.interval := trackbar1.position * 100;

DTR (1);

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);     // Stop

begin

timer1.enabled := false;         DTR (0);

end;

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);

begin

timer1.interval := trackbar1.position * 100;

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

// schalten: byte = 0 ; ist global definiert

// schalten:= NOT schalten AND 1 ; invertiert den Wert

begin

DTR (schalten);           // DTR ein

schalten:= not schalten and 1;

end;

Zeitschaltuhr

Mit Ablauf der eingestellten Wartezeit geht die angeschlossene LED an.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

OPENCOM (PChar ('COM1:9600,N,8,1'));

RTS(0);    DTR(0);    TXD(0);           // alle Ausgänge aus

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);   // start

var zeit, zeit1: integer;

begin

DTR (0);

zeit := strToint (edit1.text);         // so lange ist die Wartezeit

zeit1:= GetTickCount ;                // Startzeit

repeat;

application.processMessages;

until (getTickCount -zeit1 > zeit );

DTR (1);

end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

DTR (0);       RTS (0);        TXD (0);

end;

Berührungssensor

Die Leitung DTR hat Spannung. Über den Finger wird ein sehr schwacher Strom von ca. 50 Mikroampere an die Basis weitergeleitet. Der Transistor schaltet durch und CTS bekommt positive Spannung. Das Signalplättchen wird grün.

Versuch: Lichtschranke 1, Zeit messen

Bei geringer Helligkeit ist der Widerstand der Fotodiode groß. Es fließt ein schwacher Strom und die Eingangsleitung wird als (AUS) erkannt.

Bei großer Helligkeit ist der Widerstand der Fotodiode klein, es fließt ein starker Strom und die Eingangsleitung wird als (EIN) erkannt.

Die Fotodiode dient als Eingabeelement. Der PC unterscheidet zwischen hell und dunkel.

1) Die Fotodiode in die Kappe von einem Filzstift einkleben. Die Kappe oben aufschneiden. Die Fotodiode mit dem kurzen Drahtstück am (+) Pol anschließen.

2) An der Fotodiode zieht man ein Blatt Papier vorbei. Das Programm misst die Dunkelzeit. Aus der Messzeit und der Blattgröße berechnet man die Geschwindigkeit der Bewegung.

Versuch:  Lichtschranke 2, Rolltreppe

Unterbricht man den Lichtweg zwischen Lampe und Fotodiode, so leuchtet die LED auf, bzw. der Motor läuft an. Diese Schaltung ist an Rolltreppen oder automatischen Türöffnern zu finden.

Beachte: Die Fotodiode wird mit dem kurzen Draht an den (+) Pol angeschlossen, die LED mit dem kurzen Draht an den (-) Pol.

Reaktionszeit

Messen der Reaktionszeit mit dem PC. Das Programm schaltet nach zufälliger Wartezeit die LED ein. Man muß dann so schnell wie möglich den angeschlossenen Tastschalter drücken. Die Reaktionszeit wird gemessen. Typische Werte liegen bei 200 Millisekunden.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

if openCom (1) = 0 then openCom (2);

DTR (0);   RTS (0);   TD (0);

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);       // Start

var zeit1, zeit2, zufallZeit, warten: integer;

begin

panel1.caption:= ' ';

randomize;

ZufallZeit := (random (5)+1) * 1000;   // werte von 1 bis 5 sek

zeit1:= getTickCount;

repeat

zeit2:= getTickCount;

until zeit2- zeit1 >= zufallZeit;

RTS (1);                               // RTS ein, LED leuchtet

DTR (1);                               // DTR ein, Leitung zum Taster

if DSR () = 0 then begin

zeit1:= getTickCount;

repeat

zeit2:= getTickCount;

until DSR () = 1;

warten := zeit2- zeit1;

end;

panel1.caption := intTostr (warten) + ' ms';

RTS (0);    DTR (0);                   // Leitung aus

end;

Mehr Strom

Man schaltet die drei Ausgänge zusammen und erhält so ca. 60 mA Strom. Mit LEDs ergibt sich ein größerer Spannungsabfall, dafür kann man den Strom dann "sehen".

DC-Motor

Zu Beginn sind alle Leitungen auf - 11,5 Volt und der Motor läuft an. Schaltet man nacheinander die Leitungen auf + 11,5 Volt, so ändert der Motor seine Drehrichtung.

Relais

Kleine Relais arbeiten oft mit 5V/10 mA. Sie lassen sich daher direkt an einer Ausgangsleitung der Schnittstelle betreiben. Schalten Sie eine Diode in Reihe, damit nur in einer Richtung Strom durch die Relaisspule fließt.

Aussagen-Logik

Eingang              Aussagen-Logik

| A | B | NOT (A) | A AND B | NAND | A OR B | NOR | EXOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

#### Aufgabe

1) Man gibt in die Edit-Fenster eine NULL oder eine EINS ein und wählt eine logischen Verknüpfung.

2) Bei <Start> wird das Ergebnis ausgegeben.

#### Methoden

logische (bitweise) Verknüpfung

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a, b, c: byte;

begin

A:= strToint (edit1.text);

B:= strToint (edit2.text);

// NOT invertiert alle bits, es entsteht ein negativer Wert

// + 1 dazu addiert ergibt das logische NOT

case radioGroup1.Itemindex of

0: C:= not A AND 1;           // NOT

1: C:= A AND B;                     // AND

2: C:= not (A AND B) AND 1;   // NAND

3: C:= A or B;                         // OR

4: C:= not (A or B) AND 1;      // NOR

5: C:= A xor B;                       // EXOR

end;

panel1.caption:= radioGroup1.items[radioGroup1.itemIndex];

edit3.text:= intTostr (C);

end;

NOT -Schaltung

Programm Ausgang-Eingang verwenden.

#### Aufgabe

1) DTR ist an und bildet die Stromversorgung für den Transistor.

2) Die Leitung RTS ein und ausschalten.

3) Der Ausgang Y zeigt entgegengesetzte Spannung wie DTR.

AND / NAND - Schaltung

OR / NOR - Schaltung

Programm Ausgang-Eingang verwenden.

Auswahlschaltung

Von 8 Speicherstellen R0, R1 ..... R7 soll eine ausgewählt werden.

Man benötigt dazu 3 Steuerleitungen  (S0, S1, S2), da 2^3 = 8 ist.

Wertetabelle

(1 =high level, 0 =low level)

|  | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- |
| R7 | 1 | 1 | 1 |
| R6 | 1 | 1 | 0 |
| R5 | 1 | 0 | 1 |
| R4 | 1 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 1 | 1 |
| R2 | 0 | 1 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 1 |
| R0 | 0 | 0 | 0 |

Ein Register wird ausgewählt, wenn gilt

R0:   not S0 ^ not S1 ^ not S2 haben positive Spannung

R1:   S0 ^ not S1 ^ not S2

R2:   S0 ^ S1 ^ not S2

Es wird Register R0 oder R1 oder R3 oder ...... ausgewählt.

Physikalisch wird die einzelne Speicherstelle (R1 ... R8) und die 3 Steuerleitungen

durch ein UND-Gatter verbunden.

Die Ausgänge der UND-Gatter werden durch ein ODER-Gatter verbunden. Diese Schaltung ist im Multiplexer vorhanden.

Bezug: Reichelt Elektronik, 1/8 Multiplexer, MOS 4512.

Im Multiplexer werden die Leitungen "Inhibit" und "3-State" mit (-) verbunden.

Die Steuerleitungen werden + / - geschaltet.

Speichertechnik

1) Mechanisch mit Lochkarten (Hollerith), Drehorgel und NC-Maschine mit

Lochstreifen, Steuerscheibe bei der Waschmaschine, Schallplatte.

2) Magnetisch bei der Diskette, Tonband. Durch magnetisieren der

Ferritkristalle FeO in der einen oder anderen Richtung.

3) Elektrisch mit einem Flip Flop, einem bistabilen Speicherelement.

- Alle Schalter schließen, Strom einschalten.

- Die Schalter wechselweise öffnen und schließen. Die Lampen gehen ein oder aus.

Ergebnis: Die Lampen zeigen an, welcher Schalter zuletzt geöffnet wurde.

| Schalter | Lampe |
| --- | --- |

| S 1 | S 2 | L 1 | L 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| zu | zu | - | - |
| auf | zu | X | - |
| zu | auf | - | X |

Mit einem Flip Flop lässt sich 1 Bit speichern. Das Flip Flop kann die beiden Zustände 0 und 1 annehmen und beibehalten.