1) parallele Druckerschnittstelle

2) Zeitmessung einer Schleife, 2 verschiedene Prozeduren

3) Barcode-Leser

4) Ultraschall Abstandswarner

# Technik

Drucker-Schnittstelle

| Richtung | Signal | Pin-Nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| << | - Strobe | 1 |  |
| << | + Datenbit 0 | 2 |  |
| << | + Datenbit 1 | 3 |  |
| << | + Datenbit 2 | 4 |  |
| << | + Datenbit 3 | 5 |  |
| << | + Datenbit 4 | 6 |  |
| << | + Datenbit 5 | 7 |  |
| << | + Datenbit 6 | 8 |  |
| << | + Datenbit 7 | 9 |  |
| >> | - Ack | 10 |  |
| >> | + Busy | 11 |  |
| >> | + p.End | 12 |  |
| >> | + Select | 13 |  |
| << | - Autofeed | 14 |  |
| >> | - Error | 15 |  |
| << | - Initialize Printer | 16 |  |
| << | - Select input | 17 |  |
| --- | Ground | 18-25 |  |

## Aufgabe

- In edit1 wird eine Dezimal-Zahl eingegeben.

- Sie wird als Binär-Zahl rechts ausgegeben.

- Der Wert wird auf port $378 (DruckerSchnittstelle) ausgegeben.

procedure OUT32 (portadresse: word; wert: byte);

begin

asm

push dx

mov dx, portadresse

mov al, wert

out dx, al

pop dx

end;

end;

function IN32 (portadresse: word): byte;

var wert: byte;

begin

asm

push dx

mov dx, portadresse

in al, dx

mov wert, al

pop dx

end;

IN32 := wert;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var wert: byte;

begin

wert:= strToint(edit1.text);

OUT32 ($378, wert);

panel1.caption:= intToBinary (wert, 8);  // intToBinary ist in Unit_Hilfe enthalten

end;

## Aufgabe

Mit 2 verschiedenen Delphi-Befehlen ist die Dauer einer Zählschleife zu bestimmen

## Form erstellen

## Methoden

var max: integer = 100.000.000;

procedure TForm1.methode1;

var zeit1, zeit2: longint;

i: integer;

begin

zeit1:= getTickCount;            // holt die System-Zeit

for i:= 1 to max do;

zeit2:= getTickCount;

memo1.lines.add ('');   memo1.lines.add ('');

memo1.lines.add (intTostr(zeit2 - zeit1) + ' MilliSekunden');

end;

// ---------------------------------

procedure TForm1.METHODE2;

var xx, zeit1, zeit2: TLargeInteger;

i: integer;

begin

queryPerformanceFrequency (xx);              //  holt die Frequenz des timers

queryPerformanceCounter(zeit1);               //  holt die System-Zeit

for i:= 1 to max do;

queryPerformanceCounter(zeit2);

memo1.lines.add ('');   memo1.lines.add ('');

memo1.lines.add(format('%3.0f',[((zeit2-zeit1)/xx)*1000]) + ' MilliSekunden');

end;

Chat Programm

# Aufgabe

Mit diesem Programm wird gezeigt, wie eine Datenübertragung von einem Rechnen zu einem anderen funktioniert.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

ServerSocket1:=TServerSocket.Create(Form1);               // erstellt Server

ClientSocket1:=TClientSocket.Create(Form1);                  // erstellt Client

try

ServerSocket1.Port:=10024;         // Server Port wird festgelegt

ServerSocket1.Open;                    // Port wird für Verbindungen geöffnet

ClientSocket1.Port:=10024;          // Client und Server Port müssen gleich sein,

// da sonst keine Kommunikation möglich ist

ClientSocket1.Host:='127.0.0.1';

// IP um den eigenen Rechner (localhost) zu erreichen

ClientSocket1.Open;        // Client Port wird für den Datenversand geöffnet

except     // Im Fehlerfall wieder freigeben um neue Verbindungen aufbauen zu können

ClientSocket1.Free;

ServerSocket1.Free;

end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var text : string;

begin

text:=edit1.text;                        // Texteingabe wird in Variable text gespeichert

ClientSocket1.Socket.Sendtext(text); / /Client sendet Text an den Server

end;

procedure TForm1.ServerSocket1ClientRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);

var text : string;

begin

text:=socket.receivetext;            // Server ist bereit den Text zu empfangen

memo1.lines.add(text); //Wenn Text empfangen, dann wird dieser im memo ausgegeben

end;

end.

Für das Chat Programm wurden die Komponenten Client.Socket und Server.Socket aus der Komponentenleiste „Internet“ verwendet.

Der Server empfängt die Daten, während der Client Daten verschickt.

Die Port müssen bei Server und Client gleich sein um eine Kommunikation zu ermöglichen. (Als Port wurde 10024 verwendet, da Ports von 0 – 1024 für Standart Programme reserviert sind).

Die IP ist „127.0.0.1“ , um mit dem eigenen Rechner zu „chatten“ (Versuchsweise).